## Slide 1: Jezero Butoniga: koncept modela upravljanja
Davor Stipanić, mag. ing. aedif., Hidromodeling d.o.o., Rijeka
Luka Zharija, mag. ing. aedif., Hidromodeling d.o.o., Rijeka
Vanja Rački, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, Rijeka
Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet u Rijeci
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Davor Stipanić, Luka Zaharija, Vanja Rački i Vanja Travaš
Notes: 1

## Slide 2: Sadržaj
Problem ranojesenskog ispuštanja
Zahtjevi za numerički model
Rezultat tipične numeričke analize
Kako iskoristiti kalibrirani model ?
Optimizacija ispuštanja vode
Prognoza trenutka miješanja vode
Koncept modela upravljanja
Zaključak

## Slide 3
Problem ranojesenskog ispuštanja
Formiranje termokline u proljeće i ljeto
Pridneni sloj vode siromašan je kisikom i bogat česticama željeza, mangana, fosfata itd. što ugrožava kvalitetu preostale vode
Prije miješanja slojeva vode u ranu jesen provodi se ranojesensko ispuštanje vode (iskustveno, do miješanja dolazi kada je razlika u temperaturi vode u gornjem i donjem sloju manja od 4 °C)
Cilj je ispustiti čim više vode iz pridnenog sloja
Ispuštanje traje dok se razina vode u akumulaciji ne spusti za 1 m
Kako su prikupljanje višegodišnjih mjerenja i njihova obrada dugotrajni, pristupa se izradi numeričkog modela
Kada, koliko, kojom dinamikom ispustiti vodu ?

## Slide 4
Zahtjevi za numerički model
Vjerodostojna geometrija modela
Fizikalno utemeljeni rubni i početni uvjeti
  Utjecaj atmosferskih uvjeta (oborine + temperatura + vjetar)
  Inicijalno stanje jezera (dubina vode)
Nestacionarno trodimenzionalno strujanje
Prikladni model turbulencije
Energetska jednadžba (polje temperature)
Pronos pasivnog skalarnog polja (npr. mangan)
Kalibracija konstanti
Validacija numeričkog modela

## Slide 5
Rezultat tipične numeričke analize

## Slide 6
Rezultat tipične numeričke analize

## Slide 7
1. Prognozirati vrijeme u kojem dolazi do miješanja slojeva vode
Kako iskoristiti kalibrirani model ?
Potrebno je utvrditi realne utjecaje na miješanje vode (Iskustveno je utvrđeno da
do miješanja dolazi kada je razlika u temperaturi vode u gornjem i donjem sloju manja od 4 °C)
2. Optimizirati ispuštanje vode iz pridnenog sloja jezera

## Slide 8
Optimizacija ispuštanja vode
Hrvatske vode, Vol. 26 No. 106, 2018.
Pristup modeliranju prirodne konvekcije u akumulacijskim jezerima: primjer akumulacije Butoniga
Luka Zaharija ; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Davor Stipanić ; Hidromodeling, d.o.o., Rijeka, Hrvatska Vanja Rački ; Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, Hrvatska Maja Oštrić ; Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, Hrvatska Vanja Travaš ; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

## Slide 9
Prognoza trenutka miješanja vode
Prema mjerenju na samom jezeru na postaji B1, 26.9.2016.
nije više bilo termokline što znači da je započelo miješanje slojeva.
 |  | Uzorci | Mn (mg/l) | Fe (mg/l) | NH4+ (mgN/l) | Al (mg/l) | Ukupni fosfati | mutnoća (NTU) | pH | t (°c)
38,45 mnm | prije ispuštanja (21.09.2016.) | TI - pov. | 0,084 | 0,122 | 0,159 | 0,023 | 0,009 | 2,33 | 7,98 | 22,33
 |  | TI - 7m | 0,093 | 0,146 | 0,175 | 0,029 | 0,01 | 3,27 | 7,97 | 22,59
 |  | TI - 13,5 m | 2,136 | 3,592 | 3,504 | 0,233 | 0,047 | 24,6 | 7,33 | 13,7
38,3 mnm | 22.09.2016. | TI - pov. | 0,069 | 0,11 | 0,184 | <0,005 | 0,006 | 2,14 | 8,00 | 22,02
 |  | TI - 7m | 0,066 | 0,089 | 0,213 | <0,005 | 0,015 | 2,22 | 8,01 | 22,01
 |  | TI - 13,5 m | 1,848 | 1,867 | 3,226 | <0,005 | 0,03 | 11,23 | 7,43 | 15,52
38,13 mnm | 23.09.2016. | TI - pov. | 0,057 | 0,093 | 0,356 | <0,005 | 0,011 | 1,9 | 7,99 | 22,09
 |  | TI - 7m | 0,084 | 0,117 | 0,409 | <0,005 | 0,009 | 3,11 | 7,98 | 22,02
 |  | TI- 13m | 1,791 | 1,7 | 2,603 | <0,005 | 0,022 | 13,2 | 7,42 | 15,52
37,95 mnm | 24.09.2016. | TI - pov. | 0,084 | 0,088 | 0,19 | <0,005 | 0,007 | 2,07 | 8,04 | 21,51
 |  | TI - 6m | 0,081 | 0,114 | 0,207 | <0,005 | 0,008 | 2,8 | 8,07 | 21,57
 |  | TI- 12m | 1,233 | 0,588 | 1,381 | 0,018 | 0,027 | 8,39 | 7,45 | 16,88
37,77 mnm | 25.09.2016. | TI - pov. | 0,069 | 0,081 | 0,158 | <0,005 | 0,007 | 2,01 | 8,05 | 21,57
 |  | TI - 6m | 0,084 | 0,103 | 0,171 | <0,005 | 0,008 | 2,38 | 8,06 | 21,58
 |  | TI- 12m | 1,125 | 0,352 | 1,281 | <0,005 | 0,024 | 7,93 | 7,48 | 17,77
37,58 mnm | 26.09.2016. | TI - pov. | 0,156 | 0,127 | 0,192 | - | 0,007 | 2,3 | 8,07 | 21,42
 |  | TI - 6m | 0,132 | 0,275 | 0,216 | - | 0,01 | 2,6 | 8,12 | 21,37
 |  | TI- 12m | 0,795 | 0,528 | 0,515 | - | 0,062 | 12,9 | 7,47 | 19,29
37,42 mnm | nakon ispuštanja (30.09.2016.) | TI - pov. | 0,186 | 0,277 | 0,184 | - | 0,01 | 3,71 | 8,07 | 20,8
 |  | TI - 6m | 0,189 | 0,231 | 0,216 | - | 0,011 | 4,6 | 8,13 | 20,78
 |  | TI- 12m | 2,625 | 4,136 | 5,63 | - | 0,056 | 37,6 | 7,39 | 14,66

## Slide 10
Prognoza trenutka miješanja vode
Glavni faktori koji utječu na miješanje vode
pad temperature
dubina vode
vjetar
oborine

## Slide 11
Utjecaj vjetra (20 m/s)

## Slide 12
Utjecaj oborina

## Slide 13
Prognoza trenutka miješanja vode
glavni faktori koji utječu na miješanje vode
pad temperature
dubina vode
vjetar
oborine

## Slide 14
vrijeme
početak 9 mj.
kraj 9 mj.
srednja temperatura zraka
miješanje vode
zadano
T
zadana dubina vode
zadani pad temperature zraka
Prognoza trenutka miješanja vode

## Slide 15
vrijeme
početak 9 mj.
kraj 9 mj.
srednja temperatura zraka
miješanje vode
zadano
T
početak ispuštanja
?
Koncept modela upravljanja

## Slide 16
Koncept modela upravljanja

## Slide 17
Koncept modela upravljanja
varijanta 1
oborine A.1
vjetar A.1
oborine A.2
vjetar A.1
oborine A.2
vjetar A.2
oborine A.1
vjetar A.2
pad temperature zraka B
oborine B.1
vjetar B.1
oborine B.2
vjetar B.1
oborine B.2
vjetar B.2
oborine B.1
vjetar B.2
varijanta 2
varijanta 3
varijanta 4
dubina vode A
pad temperature zraka A
varijanta 5
varijanta 6
varijanta 7
varijanta 8

## Slide 18
Koncept modela upravljanja
dubina vode
pad temperature zraka
oborine
vjetar (smjer, intenzitet i trajanje)
81 varijanta !

## Slide 19
Zaključak
Kalibrirani numerički model osigurava samo preduvjete za izradu modela upravljanja akumulacijom
Za izradu modela upravljanja, koji će se bazirati na predikciji trenutka miješanja, je potrebna sistematizacija numeričkih simulacija
Sistematizacija numeričkih simulacija se odnosi na izbor raspona glavnih parametra koji iniciraju miješanje vode u akumulaciji te ispitivanje njihovih doprinosa u samom procesu
Obzirom na broj mogućih slučajeva atmosferskih i hidroloških uvjeta, unaprijed se može zaključiti da će model upravljanja morati biti podložan korekcijama i adaptacijama koje će kroz niz narednih godina osigurati robusnu bazu u procesu odlučivanja ranojesenskog ispuštanja

## Slide 20
Hvala Vam na pažnji