## Slide 1: BIM pristup građevinskoj fizici uz primjer LEED/NZEB zgrade Seven Gardens
Vanja Keindl, dipl.ing.građ., KEINDL BAU j.d.o.o. Zagreb
Paula Topić, mag.ing.aedif., KEINDL BAU j.d.o.o. Zagreb
Antonio Jambrač, mag.ing.aedif., KEINDL BAU j.d.o.o. Zagreb
Martina Radevska, mag.ing.aedif., KEINDL BAU j.d.o.o. Zagreb
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Vanja Keindl, Paula Topić,
Antonio Jambrač, Martina Radevska
Notes: 1

## Slide 2: BIM (eng. Building Information Model/Modeling/Management)
Cjeloviti uvid u projekt visoke performanse pri projektiranju racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite, zaštite od buke, toplinske, akustičke, vizualne udobnosti …
Ostvarivanje uvjeta za željenu opciju specifičnih ciljeva (nzeb, LEED, ”zelene zgrade”...)
Informacije dostupne u realnom prostoru i vremenu (vidljive promjene u projektima ”drugih” struka)
Poboljšana komunikacija i suradnja sudionika u gradnji (projektanta, investitora, izvođača, stručnog i projektantskog nadzora…) i drugih dionika
Skup tehnologija, postupaka i pravila koji omogućuje da više sudionika surađuje u projektiranju, građenju i upravljanju građevinom u virtualnom prostoru.

## Slide 3: Energetske simulacije
Softverski alati za simulaciju energije u konceptualnoj fazi projektiranja omogućuju vizualizaciju potrošnje energije u zgradama.
Komparativnom analizom predloženog i izmijenjenog dizajna olakšana je identifikacija područja koja imaju najveći potencijal uštede energije.
GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE
https://sefaira.com/

## Slide 4: TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 128/15) I TEHNIČKI PROPIS O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 70/18)
Ugodnost unutarnjeg prostora
Članak 43.
Ugodnost unutarnjeg prostora osigurava se ispunjenjem uvjeta za grijanje, hlađenje i ventilaciju, toplinsku stabilnost i unutarnje površinske temperature, reguliranu vlažnost, pravilnu rasvjetu i dopuštenu razinu buke u prostoru.
Preporučene proračunske vrijednosti definirane su HRN EN 15251:2008 u kojoj se nalaze ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energetskog svojstva zgrade koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsku ugodnost, osvjetljenje i akustiku.

## Slide 6: Vizualna udobnost je subjektivna percepcija prikladnosti rasvjete uzimajući u obzir njenu ujednačenost, razinu, odsjaj, kontrast, boje i odsutnost stroboskopskog efekta

## Slide 7: Akustička udobnost je osjećaj psihofizičkog zadovoljstva koje osoba doživljava tijekom obavljanja određene aktivnosti unutar zvučnog polja

## Slide 8: Toplinska udobnost je stanje svijesti koje izražava zadovoljstvo toplinskim stanjem okoliša

## Slide 10
Nezadovoljni korisnici
Smanjena produktivnost rada
Sklonost poduzimanju mjera kojima se povećava potrošnja energije
Osjećaj toplinske udobnosti je individualan

## Slide 11: Parametri koji utječu na toplinsku udobnost (1):
OKOLIŠNI:
Temperatura zraka u prostoriji
Srednja temperatura zračenja ploha
Brzina strujanja zraka
Relativna vlažnost
Srednja temperatura zračenja je jednolika temperatura ploha zamišljenog crnog zatvorenog prostora kod koje se događa jednak gubitak topline zračenjem kao i za stvarni zatvoreni prostor s nejednolikim temperaturama ploha

## Slide 12: Parametri koji utječu na toplinsku udobnost (2):
OSOBNI:
Razina fizičke aktivnosti/metabolički učinak
Razina odjevenosti/ukupni toplinski otpor odjeće
1met=58,2 w/m2

## Slide 13: Vrednovanje toplinske ugodnosti
Toplinska ugodnost se prema normi EN ISO 7730 vrednuje pomoću dva indeksa:
PMV (engl. Predicted Mean Vote) i
PPD (engl. Predicted Percentage of Dissatisfied)
PMV vrednuje razinu ugode, a PPD predviđa postotak nezadovoljnih osoba.

## Slide 15: Skala PMV indeksa prema normi HRN EN ISO 7730
+3 | Vruće
+2 | Toplo
+1 | Blago toplo
0 | Neutralno
-1 | Prohladno
-2 | Hladno
-3 | Ledeno
Toplinska ravnoteža tijela postignuta je kada je proizvedena
toplina tijela jednaka onoj izmijenjenoj s okolišem.
PPD predstavlja postotak nezadovoljnih osoba
...odnosno onih koji bi glasali da im je toplo, vruće, hladno ili ledeno
(+3, +2, -2, -3 )
U normi je dana jednadžba za izračun PPD.

## Slide 16: PPD kao funkcija od PMV
Toplinska ugodnost u različitim prostorijama podijeljena je u 3 kategorije: A, B i C.

## Slide 17: Kategorije toplinskog okoliša i utjecaj lokalne neugode prema EN ISO 7730

## Slide 21
Preporučene vrijednosti operativne temperature prema HRN EN 15251: 2008
Optimalna operativna temperatura je idealna temperatura koja bi odgovarala za PMV=0 odnosno da su svi ljudi u prostoriji zadovoljni.
Kategorije I, II i III odgovaraju kategorijama A, B i C.
Temperatura crnog zatvorenog prostora kod koje bi osoba izmijenila jednak iznos energije zračenjem i konvekcijom s okolišem kao i u stvarnom nejednolikom okruženju

## Slide 26
Thermal Comfort

## Slide 46
Acoustical Comfort

## Slide 50
Visual Comfort

## Slide 55: BIMZeED Education for zero energy buildings using Building Information Modelling

## Slide 63: Literatura
(1) Mueller, Roland, DI, Dr.techn.: DINAMIC ENERGY SIMULATION - THERMAL COMFORT – PPD, Preliminary Analisys / Estimation, Stand 28.9.2018.
(2) Mueller, Roland, DI, Dr.techn.: VISUAL COMFORT Preliminary Analisys / Estimation, Stand 6.11.2018.
(3) Mueller, Roland, DI, Dr.techn.: ROOM ACOUSTICS AND MINIMAL SOUND ABSORPTION MEASURES Preliminary Analisys / Estimation, Stand 05.12.2018.
(4) Milovanović, Bojan,doc. dr.sc.: BIM zeED, Education for zero energy buildings using Building Information Modelling, prezentacija, Prvi sastanak NSG Hrvatska, 15. 04.2019., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
(5) Balen, Igor, doc.dr.sc. https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/11_10_2007__7911_1_TUGOD-KLIM07.pdf

## Slide 64: Hvala na pažnji