## Slide 1: Proračun prostorno zakrivljenog izolacijskog stakla
Nebojša Buljan, dipl.ing.građ., RI ISA d.o.o., Rijeka
Franko Milovan, mag.ing.aedif., RI ISA d.o.o., Rijeka
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Nebojša Buljan
Franko Milovan
Notes: 1

## Slide 2: Uvod
TEHNIČKI PROPIS ZA STAKLENE KONSTRUKCIJE:
Članak 4. st. 26. zakrivljeno staklo jest staklo koje je po proizvodnji zagrijavanjem omekšano i savijeno u cilindrični, sferni ili neki drugi prostorni oblik, u kojem ostaje nakon hlađenja, bez zaostalih naprezanja
Članak 4. st. 23 hladnooblikovano staklo jest staklo koje je ugrađeno u prisilno deformirani položaj koji uzrokuje trajna naprezanja u staklu.
Članak 64. Za zakrivljeno izolacijsko staklo svih razreda, obavezno je provesti kontrolu na klimatsko djelovanje (!!!)
Na izolacijsko staklo djeluje vanjsko opterećenje (pritisak vjetra, pritisak osoba na visini rukohvata, naslanjanje uređaja za čišćenje, a na horizontalne ploče i sva ostala opterećenja koja djeluju na podove i krovove)
Zrak (ili neki drugi plin) prenosi djelovanje sa jedne ploče na drugu.
VIŠE O RASPODJELI OPTEREĆENJA IZMEĐU PLOČA:
Buljan, N., Raspodjela opterećenja u izolacijskom staklu, Opatija, 2018.
CILINDRIČNO
SFERNO
SEDLASTO

## Slide 3
Promjena volumena komore između dvije staklene ploče V se sastoji od 2 dijela, V1 i V2, koji predstavljaju volumen deformacije vanjskog (1) i unutarnjeg (2) stakla. Ukoliko je djelovanje u smjeru komore, promjena volumena V1 ima negativni predznak, pa je
V = V2 - V1
= +  - radni atmosferski pritisak (vanjski)
 - promjena vanjskog atmosferskog pritiska (klimatsko opterećenje)
T - promjena temperature u komori (klimatsko opterećenje)
p - promjena pritiska u komori
p = + p - radni pritisak je inicijalni pritisak uvećan za p
V = + V - radni volumen je inicijalni volumen uvećan za V
T = + T - radna temperatura je inicijalna temperatura uvećana za T
Jednadžba idealnog plina za zrak u međuprostoru između dvije staklene ploče:
= B H d - Inicijalni volumen komore stakla dimenzija BxH
i debljine d
RASPODJELA OPTEREĆENJA IZMEĐU PLOČA

## Slide 4
Uvjeti ravnoteže:
V1 = f (q, p) q – vanjsko djelovanje
V2 = f (p)
V = f (p)
V =  V2 -  V1
Rješenje dobijemo iterativnim postupkom:
Pretpostavimo početnu promjenu pritiska u komori p
Izračunamo V1 za ploču izloženu djelovanju q i promjeni pritiska u komori p
Izračunamo V2 za ploču izloženu promjeni pritiska u komori p
Izračunamo , odnosno za klimatsko opterećenje
Usporedimo (V2 - V1) sa V
Ukoliko je jednadžba V = V2 - V1 netočna, napravimo korekciju p i ponavljamo korake 2-6. Kad je pogreška dovoljno mala, npr 3%, rješenje je nađeno – stvarna promjena pritiska u komori p.
Bitno:
Ravne staklene ploče imaju relativno malu krutost, progibi su redovito znatni, veći od polovine debljine. Stoga u proračunu treba koristiti geometrijsku nelinearnost – membransko ukrućivanje.
Pri korištenju FEM paketa, V1,2 je moguće izračunati numeričkom integracijom umnoška progiba svih točaka modela i pripadnih površina.
RASPODJELA OPTEREĆENJA IZMEĐU PLOČA

## Slide 5: Karakteristike FE modela
U programskom paketu Strand 7 zasebno su modelirane ploče cilindrično, sferno i sedlasto zakrivljenog izolacijskog stakla te ravnog izolacijskog stakla kao referentnog modela. Elementi za modeliranje staklenih ploča su tanke četverostrane ploče sa membranskim i savojnim svojstvima za nelinearnu analizu (korištena je geometrijska nelinearnost, tj. aktivacija membranskih sila kod velikih deformacija).
Dvostruko izolacijsko staklo
  B = 2000 mm - širina stakla
  H = 2000 mm - visina stakla
  h1 = 8 mm - debljina vanjskog stakla
  h2 = 8 mm - debljina unutarnjeg stakla
  s = 16 mm - debljina komore
Materijalna svojstva:
  E = 70000 MPa - modul elastičnosti stakla
  ν = 0,23 - Poissonov koeficijent

## Slide 6: Karakteristike FE modela
Djelovanje:
  we = 3,00 kPa - vanjski pritisak vjetra
  P = 2 kN - koncentrirana sila na sredini ploče (na površini od 300x300mm)
  klimatsko djelovanje (prema TPSK čl. 25 tablica 1 : ljetna kombinacija, h = 158 m)
Izohorni pritisak p0:
  Razlika u nadmorskoj visini:
  ph,0 = ch * h = 0,012 * 158 = 1,90 kPa
  Razlika u temperaturi i atmosferskom pritisku:
  p0 = ph,0 + pc,0 = 10,95 kPa - izohorni pritisak zbog klimatskog djelovanja i h

## Slide 7
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE MODELA
RAVNO
CILINDRIČNO
SFERNO
SEDLASTO
BxH = 2000x2000mm
lkxH = 2000x2000mm
r = 1273,24mm
lk - duljina kružnog luka
r – polumjer
lkxlk = 2000x2000mm
r = 1200,00mm
lk - duljina kružnog luka
r – polumjer
BxH = 2000x2000mm
k = 200mm
k - zadani pomak jednog kuta okomito na ravninu stakla

## Slide 8: Postupak proračuna
Zbog preglednosti, detaljni iterativni postupak prikazan je za cilindrično zakrivljeno staklo (opterećenje vjetrom), dok je istovjetni, no skraćeni prikaz postupka proveden za sferno (koncentrirana sila) i sedlasto zakrivljeno staklo (klimatsko opterećenje).
Ravno staklo također je proračunato iterativnim postupkom te su rezultati uspoređeni s onima dobivenim u specijaliziranom programu za proračun stakla - SJ Mepla. Podudaranje rezultata poslužilo je kao potvrda ispravnosti metode koja je proširena na proračun prostorno zakrivljenih stakala.
Prostorno zakrivljena stakla zasad nisu dijelovi komercijalno dostupnih programa za specijalizirani proračun stakla.

## Slide 9
Svaka ploča proračunata je za seriju jednolikih pritisaka po cijeloj površini koji predstavljaju promjenu pritiska plina u komori:
Ploča 1 (ploča izložena djelovanju): p = 0,00kPa – 1,50 kPa, u koracima od 0,25 kPa
Ploča 2 (neizložena ploča): p = 0,00 kPa – 1,50 kPa, u koracima od 0,25 kPa
Ploča 1: Ploča 2:
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM
w [kPa] | p [kPa] | f [mm] | V []
3,00 | 0,00 | 0,9212 | 1,4334x
3,00 | 0,25 | 0,8432 | 1,3128x
3,00 | 0,50 | 0,7653 | 1,1926x
3,00 | 0,75 | 0,6878 | 1,0724x
3,00 | 1,00 | 0,6104 | 9,5247x
3,00 | 1,25 | 0,5333 | 8,3274x
3,00 | 1,50 | 0,4569 | 7,1319x
w [kPa] | p [kPa] | f [mm] | 
3,00 | 0,00 | 0,9212 | 
3,00 | 0,25 | 0,8432 | 
3,00 | 0,50 | 0,7653 | 
3,00 | 0,75 | 0,6878 | 
3,00 | 1,00 | 0,6104 | 
3,00 | 1,25 | 0,5333 | 
3,00 | 1,50 | 0,4569 | 
p [kPa] | f [mm] | V []
0,00 | 0 | 0
0,25 | 0,0755 | 1,1840x
0,50 | 0,1512 | 2,3639x
0,75 | 0,2272 | 3,5574x
1,00 | 0,3034 | 4,7469x
1,25 | 0,3798 | 5,9385x
1,50 | 0,4569 | 7,1319x
p [kPa] | f [mm] | 
0,00 | 0 | 0
0,25 | 0,0755 | 
0,50 | 0,1512 | 
0,75 | 0,2272 | 
1,00 | 0,3034 | 
1,25 | 0,3798 | 
1,50 | 0,4569 | 

## Slide 10
Izložena ploča:
1. iteracija – fmax [-0,9212 mm] 7. iteracija – fmax [-0,4569 mm] 1. iteracija – σmax [6,16MPa] 7. iteracija – σmax [3,09MPa]
Neizložena ploča:
7. iteracija – fmax[0,4569 mm] 7. iteracija – σmax [3,09MPa]
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM

## Slide 11
MKE analizom dobiveni su progibi čvorova i maksimalni progib ploče.
Volumen kojeg omeđuju nedeformirana ploča i deformirani oblik (V1,2) je dobiven numeričkom integracijom elementarnih volumena, tj. umnožak pomaka pojedinog čvora i površine pripadnih elementa.
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM
Kako bi mogli riješiti jednadžbu
potrebno je odrediti nelinerane funkcije promjene volumena ploča sa varijablom pritiska u komori p:
V1 = f (w- p) - ploča 1 izložena djelovanju vjetra w
V2 = f (p) - neizložena ploča 2
Određene su pripadne regresijske polinomne funkcije.

## Slide 12
Ploča 1 Ploča 2
Dobivene krivulje predstavljaju nelinearne opruge opisane polinomima 3. i 4. reda. Fleksija opruge je promjena volumena za jediničnu promjenu pritiska u komori (V1,2/p).
Radi preglednosti p zamjenjujemo sa x i unosimo vrijednost w = 3kPa.
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM
Chart: 
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
 | -0.0014334 | -0.0013129 | -0.0011926 | -0.0010725 | -0.00095247 | -0.00083274 | -0.00071319
Chart: 
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
 | 0 | -0.0001184 | -0.0002364 | -0.00035573 | -0.0004747 | -0.00059385 | -0.00071319

## Slide 13
Nakon sređivanja, razlika dvije funkcije je nova funkcija g(x):
Funkcija promjene volumena plina u komori:
koja za parametre = 101,3 kPa, = BHd = 0,0064 te u proizvoljnom rasponu od 0,00 – 3,50 kPa poprima izgled:
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
 | 0 | -0.00031434 | -0.00062561 | -0.00093385 | -0.0012391 | -0.0015414 | -0.0018408 | -0.0021374

## Slide 14
Rješenje problema je vrijednost promjene unutarnjeg pritiska u komori p pri kojoj su promjene volumena V2 - V1 i V jednake, tj. u točki sjecišta funkcija.
= V2 - V1 = V =
=
Nakon sređivanja, potražimo rješenje novog polinoma h(x):
Rješenje pronalazimo nekom od metoda iterativnog rješavanja jednadžbi (npr. Newton-Raphsonova metoda).
x = p = 0,8601 kPa (pritisak na neizloženu ploču)
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
 | -0.0014 | -0.00089962 | -0.00039862 | 0.00010226 | 0.00060116 | 0.0010952 | 0.0015804 | 0.0020518
 | 0 | -0.00031434 | -0.00062561 | -0.00093385 | -0.0012391 | -0.0015414 | -0.0018408 | -0.0021374

## Slide 15
Za vjetar w = 3 kPa na izloženu ploču djeluje pritisak:
q = w - = 3 – 0,8601 = 2,1399 kPa
Izložena ploča:
fmax [-0,6543mm] σmax [4,41MPa]
Neizložena ploča:
fmax[-0,2607mm] σmax [1,76MPa]
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM

## Slide 16
Opterećenje nije jednoliko po cijeloj površini pa progibne plohe nemaju isti oblik. Pretpostavljamo promjenu pritiska u komori:
Ploča 1 (ploča izložena djelovanju): p = 0,00kPa – 1,00 kPa, u koracima od 0,20 kPa
Ploča 2 (neizložena ploča): p = 0,00 kPa – 1,00 kPa, u koracima od 0,20 kPa
Ploča 1: Ploča 2:
SFERNO ZAKRIVLJENO STAKLO – KONCENTRIRANA SILA NA SREDINI
P [kN] | p [kPa] | f [mm] | V []
2,00 | 0,00 | 0,2324 | 2,3979x
2,00 | 0,20 | 0,2115 | 1,7397x
2,00 | 0,40 | 0,1906 | 1,0811x
2,00 | 0,60 | 0,1697 | 4,2263x
2,00 | 0,80 | 0,1488 | -2,3603x
2,00 | 1,00 | 0,1279 | -8,9485x
P [kN] | p [kPa] | f [mm] | 
2,00 | 0,00 | 0,2324 | 
2,00 | 0,20 | 0,2115 | 
2,00 | 0,40 | 0,1906 | 
2,00 | 0,60 | 0,1697 | 
2,00 | 0,80 | 0,1488 | 
2,00 | 1,00 | 0,1279 | 
p [kPa] | f [mm] | V []
0,00 | 0 | 0
0,20 | 0,0214 | 6,2268x
0,40 | 0,0428 | 1,2450x
0,60 | 0,0641 | 1,8677x
0,80 | 0,0855 | 2,4899x
1,00 | 0,1115 | 3,1123x
p [kPa] | f [mm] | 
0,00 | 0 | 0
0,20 | 0,0214 | 
0,40 | 0,0428 | 
0,60 | 0,0641 | 
0,80 | 0,0855 | 
1,00 | 0,1115 | 

## Slide 17
Izložena ploča:
1. iteracija – fmax [0,2324 mm] 6. iteracija – fmax [0,1279 mm] 1. iteracija – σmax [4,73MPa] 6. iteracija – σmax [4,60MPa]
Neizložena ploča:
6. iteracija – fmax[0,1115 mm] 6. iteracija – σmax [1,38MPa]
SFERNO ZAKRIVLJENO STAKLO – KONCENTRIRANA SILA NA SREDINI

## Slide 18
Pripadne regresijske polinomne funkcije (nelinerane funkcije promjene volumena ploča):
Ploča 1 Ploča 2
Funkcija promjene volumena plina u komori i grafički prikaz rješenja:
SFERNO ZAKRIVLJENO STAKLO – KONCENTRIRANA SILA NA SREDINI
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5
 | 0 | -0.00031434 | -0.00062561 | -0.00093385 | -0.0012391 | -0.0015414 | -0.0018408 | -0.0021374
Chart: 
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
 | -0.0002398 | -0.00017398 | -0.00010811 | -4.2263e-05 | 2.3603e-05 | 8.9485e-05
Chart: 
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
 | 0 | -6.2268e-05 | -0.0001245 | -0.00018677 | -0.000249 | -0.00031123
Chart: 
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
 | -0.0002 | -8.0005e-05 | 3.9992e-05 | 0.00016001 | 0.00028002 | 0.00040002
 | 0 | -0.00031434 | -0.00062561

## Slide 19
Za koncentriranu silu P = 2 kN, promjena pritiska u komori:
= 0,1625 kPa
Izložena ploča:
fmax [0,2154mm] σmax [4,71MPa]
Neizložena ploča:
fmax[0,0181mm] σmax [0,22MPa]
SFERNO ZAKRIVLJENO STAKLO – KONCENTRIRANA SILA NA SREDINI

## Slide 20
Svaka ploča proračunata je za seriju jednolikih pritisaka po cijeloj površini koji predstavljaju promjenu pritiska plina u komori:
Ploča 1 (ploča izložena djelovanju): p = 0,00kPa – 11,00 kPa, u koracima od 1,00 kPa
Ploča 2 (neizložena ploča): p = 0,00 kPa – 11,00 kPa, u koracima od 1,00 kPa
Ploča 1: Ploča 2:
SEDLASTO ZAKRIVLJENO STAKLO – KLIMATSKO OPTEREĆENJE
p [kPa] | f [mm] | V []
0,00 | 0 | 0
1,00 | 2,3171 | 0,004465027
2,00 | 4,5686 | 0,008840243
3,00 | 6,7072 | 0,013056620
4,00 | 8,7088 | 0,017071245
5,00 | 10,5682 | 0,020865062
6,00 | 12,2918 | 0,024436422
7,00 | 13,8912 | 0,027794099
8,00 | 15,3799 | 0,030952301
9,00 | 16,7705 | 0,033927354
10,00 | 18,0747 | 0,036735757
11,00 | 19,3628 | 0,03959970
p [kPa] | f [mm] | 
0,00 | 0 | 0
1,00 | 2,3171 | 0,004465027
2,00 | 4,5686 | 0,008840243
3,00 | 6,7072 | 0,013056620
4,00 | 8,7088 | 0,017071245
5,00 | 10,5682 | 0,020865062
6,00 | 12,2918 | 0,024436422
7,00 | 13,8912 | 0,027794099
8,00 | 15,3799 | 0,030952301
9,00 | 16,7705 | 0,033927354
10,00 | 18,0747 | 0,036735757
11,00 | 19,3628 | 0,03959970
p [kPa] | f [mm] | V []
0,00 | 0 | 0
1,00 | 2,3171 | 0,004465027
2,00 | 4,5686 | 0,008840243
3,00 | 6,7072 | 0,013056620
4,00 | 8,7088 | 0,017071245
5,00 | 10,5682 | 0,020865062
6,00 | 12,2918 | 0,024436422
7,00 | 13,8912 | 0,027794099
8,00 | 15,3799 | 0,030952301
9,00 | 16,7705 | 0,033927354
10,00 | 18,0747 | 0,036735757
11,00 | 19,3024 | 0,03959970
p [kPa] | f [mm] | 
0,00 | 0 | 0
1,00 | 2,3171 | 0,004465027
2,00 | 4,5686 | 0,008840243
3,00 | 6,7072 | 0,013056620
4,00 | 8,7088 | 0,017071245
5,00 | 10,5682 | 0,020865062
6,00 | 12,2918 | 0,024436422
7,00 | 13,8912 | 0,027794099
8,00 | 15,3799 | 0,030952301
9,00 | 16,7705 | 0,033927354
10,00 | 18,0747 | 0,036735757
11,00 | 19,3024 | 0,03959970

## Slide 21
Unutarnja ploča:
12. iteracija – fmax [19,3628 mm] 12. iteracija – σmax [31,08MPa]
Vanjska ploča:
12. iteracija – fmax[19,3024 mm] 12. iteracija – σmax [33,3MPa]
SEDLASTO ZAKRIVLJENO STAKLO – KLIMATSKO OPTEREĆENJE

## Slide 22
Pripadne regresijske polinomne funkcije (nelinerane funkcije promjene volumena ploča):
Ploča 1 Ploča 2
Funkcija promjene volumena plina u komori i grafički prikaz rješenja:
SEDLASTO ZAKRIVLJENO STAKLO – KLIMATSKO OPTEREĆENJE
Chart: 
| 11.08 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 | 0.0396 | 0.036736 | 0.033927 | 0.030952 | 0.027794 | 0.024436 | 0.020865 | 0.017071 | 0.013057 | 0.0088402 | 0.004465 | 0
Chart: 
| 11.08 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 | 0.0396 | 0.036736 | 0.033927 | 0.030952 | 0.027794 | 0.024436 | 0.020865 | 0.017071 | 0.013057 | 0.0088402 | 0.004465 | 0
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 0.007019 | 0.006323 | 0.00564 | 0.00497 | 0.004313 | 0.003669 | 0.003037 | 0.002416 | 0.001807 | 0.001208 | 0.000621 | 4.398e-05 | -0.0005228
Chart: 
| 0 | 1 | 2
 | -0.0001 | 0.0091 | 0.0179
 | 0.007019 | 0.006323 | 0.00564

## Slide 23
Za razmatrano klimatsko opterećenje, promjena pritiska u komori:
= 0,7151 kPa
Unutarnja ploča:
fmax [1,6618mm] σmax [2,18MPa]
Vanjska ploča:
fmax[1,6611mm] σmax [2,35MPa]
SEDLASTO ZAKRIVLJENO STAKLO – KLIMATSKO OPTEREĆENJE

## Slide 24
Zbog preglednosti, u nastavku su prikazani preostali rezultati provedenog iterativnog postupka određivanja promjene pritiska u komori dok je za ravno staklo prikazana i usporedba s rezultatima u programu SJ Mepla.

## Slide 25
Za koncentriranu silu P = 2 kN promjena pritiska u komori:
= 0,0317 kPa
Izložena ploča:
fmax [0,7082mm] σmax [9,20MPa]
Neizložena ploča:
fmax[0,0094mm] σmax [0,057MPa]
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – KONCENTRIRANA SILA NA SREDINI

## Slide 26
Za razmatrano klimatsko opterećenje, promjena pritiska u komori:
= 4,801 kPa
Unutarnja ploča:
fmax [-1,4641mm] σmax [9,88MPa]
Vanjska ploča:
fmax[1,3831mm] σmax [8,45MPa]
CILINDRIČNO ZAKRIVLJENO STAKLO – KLIMATSKO OPTEREĆENJE

## Slide 27
Za vjetar w = 3 kPa, promjena pritiska u komori:
= 0,6517 kPa
Izložena ploča:
fmax [-0,2514mm] σmax [4,30MPa]
Neizložena ploča:
fmax[-0,070mm] σmax [1,19MPa]
SFERNO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM

## Slide 28
Za razmatrano klimatsko opterećenje, promjena pritiska u komori:
= 5,549 kPa
Unutarnja ploča:
fmax [-0,5948mm] σmax [10,18MPa]
Vanjska ploča:
fmax[0,5919mm] σmax [7,64MPa]
SFERNO ZAKRIVLJENO STAKLO – KLIMATSKO OPTEREĆENJE

## Slide 29
Za vjetar w = 3 kPa, promjena pritiska u komori:
= 1,4534 kPa
Izložena ploča:
fmax [-3,5628mm] σmax [4,72MPa]
Neizložena ploča:
fmax[-3,3524mm] σmax [4,43MPa]
SEDLASTO ZAKRIVLJENO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM

## Slide 30
Za koncentriranu silu P = 2 kN promjena pritiska u komori :
= 0,4713 kPa
Izložena ploča:
fmax [4,4157mm] σmax [6,83MPa]
Neizložena ploča:
fmax[1,0965mm] σmax [1,55MPa]
SEDLASTO ZAKRIVLJENO STAKLO – KONCENTRIRANA SILA U SREDINI

## Slide 31
Za vjetar w = 3 kPa, promjena pritiska u komori:
= 1,4634 kPa
Izložena ploča:
fmax [17,56mm] fmax [17,52mm] (Mepla) σmax [16,79MPa] σmax [16,99MPa] (Mepla)
Neizložena ploča:
fmax [17,09mm] fmax [17,07mm] (Mepla) σmax [16,10MPa] σmax [16,32MPa] (Mepla)
RAVNO STAKLO – OPTEREĆENJE VJETROM

## Slide 32
Za koncentriranu silu P = 2 kN promjena pritiska u komori:
= 0,509 kPa
Izložena ploča:
fmax [11,78mm] fmax [11,99mm] (Mepla) σmax [4,27MPa] σmax [4,20MPa] (Mepla)
Neizložena ploča:
fmax [8,66mm] fmax [8,63mm] (Mepla) σmax [5,60MPa] σmax [5,98MPa] (Mepla)
RAVNO STAKLO – KONCENTRIRANA SILA U SREDINI

## Slide 33
Za razmatrano klimatsko opterećenje, promjena pritiska u komori:
= 0,1099 kPa
Unutarnja ploča:
fmax [-2,25mm] fmax [-2,08mm] (Mepla) σmax [1,89MPa] σmax [1,77MPa] (Mepla)
Vanjska ploča:
fmax [2,25mm] fmax [2,08mm] (Mepla) σmax [1,42MPa] σmax [1,31MPa] (Mepla)
RAVNO STAKLO – KLIMATSKO OPTEREĆENJE

## Slide 34
Chart: ∆p [kPa]
| Ravno | Sedlasto zakrivljeno | Cilindrično zakrivljeno | Sferno zakrivljeno
Vjetar | 1.4634 | 1.4534 | 0.8601 | 0.6517
Konc. sila | 0.509 | 0.4713 | 0.0317 | 0.1625
Klimatsko | 0.10994 | 0.71511 | 4.801 | 5.549
Grafički prikaz dobivenih rezultata za promjenu pritiska u komori ∆p:
(Izohorni pritisak za klimatsko djelovanje p0 = 10,95 kPa)

## Slide 35
Chart: σ [MPa]
| Ravno | Sedlasto zakrivljeno | Cilindrično zakrivljeno | Sferno zakrivljeno
Vjetar | 0.0055 | 0.036 | 0.24 | 0.28
S porastom krutosti stakla uslijed zakrivljenosti, klimatsko opterećenje uzrokuje najveću promjenu pritiska u komori. Povećani pritisak u komori (obzirom na vanjski pritisak) uzrokuje pojavu vlačnih naprezanja u silikonu (proizvoljno odabrana širina 10mm):
Uobičajeno: 0,14 MPa - dopušteno kratkotrajno vlačno naprezanje u silikonu

## Slide 36
Hvala na pažnji!