## Slide 1: Sadašnje stanje i smjernice razvoja EN 1990
Prof. dr. sc. Boris Androić, dipl.ing.građ., I.A.Projektiranje d.o.o., Zagreb
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Boris Androić
Notes: 1

## Slide 2: Novine
Basis of structural design
Basis of structural and geotechnical design
Tipovi paragrafa:
  <REQ> „shall” zahtjev
  <RCM> „should” preporuka
  <PER> „may” dopuštenje
  <POS> „can” mogućnost

## Slide 3: Klase posljedica otkazivanja
Klasa posljedice | Indikativna kvalifikacija posljedica | 
 | Gubitak ljudskog života ili ozljede osobaa | Ekonomske, socijalne posljedice ili posljedice na okoliša
CC4 – Najveće | Ekstremno | Ogromne
CC3 – Veće | Velik | Vrlo velike
CC2 – Normalne | Srednji | Znatne
CC1 – Manje | Mali | Male
CC0 - Najmanje | Vrlo mali | Beznačajne
a Klasa posljedice odabrana je na temelju teže od navedenih u ova dva stupca. Primjedba: CC4 – Dodatne odredbe CC0 – Alternativne odredbe |  | 

## Slide 4: Primjena klasa posljedica
Faktor posljedica kF
Mjere upravljanja (DQL, DCL, IL, MC)
Procjena računskih vrijednosti za ULS (Annex D)
Unapređenje robustnosti (Annex E)
Modifikacija Pf ili  - važno

## Slide 5: Računske vrijednosti
Učinci djelovanja
  XRd - novo
Otpornost
  - novo

## Slide 6: Faktori F i Ed
Faktori djelovanja, F
Faktori učinka djelovanja, Ed

## Slide 7: Primjena F i E
Primjena F
  Linearni konstrukcijski sustavi
  Nelinearni konstrukcijski sustavi
  Neke geotehničke građevine (EN 1997)
(a) Iznad linearni odnos E(F) i F

## Slide 8: Primjena F i E
Primjena E
  Nelinearni konstrukcijski sustavi
  Neke geotehničke građevine (EN 1997)
(b) Ispod linearni odnos E(F) i F
Kritički osvrt

## Slide 9: Metode dokaza pouzdanosti
Semi-probabilistički - SP
Pristup temeljen na pouzdanosti (Reliability- based approach - RBA)
Pristup upućen na rizik (Risk-informed approach - RIA)
Kritički osvrt

## Slide 10: Primjena metoda
SP - Temelji se na metodi s parcijalnim faktorima (sve računske situacije)
RBA - Daje bolji prikaz „realnosti”
- Scenario opasnosti nije u EN 1991
- Novi materijali
- Uvjeti tla
RIA – Upućuje se na ISO 2394
Kritički osvrt

## Slide 11: Jednostavnija primjena
Princip ideje „Ease to Use”
Primjena kod zgrada u vidu računskih slučajeva (DC)
DC1 – proračun za konstrukcije i geotehniku
DC2 – kombinacija čvrstoće i ravnoteže
DC3 – kosine, potporni zidovi itd.
DC4 – poprečno opterećenje pilota itd.

## Slide 12: KGS obuhvaćena jednom tablicom
Krajnja granična stanja su:
  Otkazivanje konstrukcije ili tla
  Gubitak statičke ravnoteže
  Otkazivanje tla (hidraulički učinci itd.)
  Otkazivanje uslijed umora
  Otkazivanje uslijed vibracija
  Otkazivanje – vremenski učinci

## Slide 13: Parcijalni faktori za djelovanja i učinke za temeljnu računsku situaciju
Djelovanje ili učinak |  |  |  | Parcijalni faktori γF i γE za računske slučajeve 1 do 4 |  |  |  | 
Tip | Grupa | Simbol | Rezultirajući učinak | Konstrukcijska otpornost | Statička ravnoteža i odizanje |  | Geotehnički proračun | 
Računski slučaj |  |  |  | DC1a | DC2(a)b | DC2(b)b | DC3c | DC4d
Izraz |  |  |  | (4.19) | (4.19) |  | (4.19) | (4.20)
Stalno djelovanje (Gk) | Svef | γG | nepovoljno /destabilizirajuće | 1,35KF | 1,35KF | 1,0 | 1,0 | Gk nije faktorirano
 | Voda | γG,w |  | 1,2KF | 1,2KF | 1,0 | 1,0 | 
 | Svef | γG,stb | stabilizirajućeg | ne rabi se | 1,15e | 1,0 | ne rabi se | 
 | Voda | γG,w,stb |  |  | 1,0e | 1,0 |  | 
 | Sve | γG,fav | povoljnoh | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
Prednaprezanje (Pk) |  | γpk |  |  |  |  |  | 
Promjenjivo djelovanje (Qk) | Svef | γQ | nepovoljno | 1,5KF | 1,5KF | 1,5KF | 1,3 | γQ,1/ γg,1i
 | Voda | γQ,w |  | 1,35KF | 1,35KF | 1,35KF | 1,15 | 1,0
 | Sve | γQ,fav | povoljno | 0 |  |  |  | 
Učinci djelovanja (E) |  | γE | nepovoljno | učinci nisu faktorirani |  |  |  | 1,35KF
 |  | γE,fav | povoljno |  |  |  |  | 1,0
Kritički osvrt

## Slide 14: Faktori posljedica kod zgrada
Klasa posljedica (CC) | Opis posljedica | Faktor posljedice KF
CC3 | Veća | 1,1
CC2 | Normalna | 1,0
CC1 | Manja | 0,9
CC3 - G = 1,351,1 = 1,485
Potrebna senzibilnija diferencijacija
itd.
Kritički osvrt
Kritički osvrt

## Slide 15: Metoda parcijalnih faktora za nelinearnu analizu
Ed = E(FFk) – iznad linearno
Ed = EE(Fk) – ispod linearno
Za slučaj dva djelovanja:
Iznad linearno (vrijedi 6.9 b))
Ispod linearno (vrijedi 6.9 a))
Kritički osvrt

## Slide 16: Kombinacije djelovanja
Kombinacije djelovanja za temeljnu računsku situaciju
Ako se rabe parcijalni faktori djelovanja:
  Fd – mogućnost a) – 6.10
  Fd – mogućnost b) – 6.10 a) i 6.10 b)
  Fd – mogućnost c) – modifikacija 6.10 a) i 6.10 b)
Kritički osvrt

## Slide 17: Indeksi pouzdanosti
Indeksi pouzdanosti dobiveni kalibracijom
Vjerojatnost otkazivanja
Pf = P(R – E  0)
Funkcija graničnog stanja
g(X) = RR - E(G + Q + W)
Definicije 

## Slide 18: Indeksi pouzdanosti

## Slide 19: Proračun pouzdanosti s NDP članica CEN
Analizirani elementi – nosači, stupovi, ploče, zatege i zidovi
Materijali – beton, čelik, čelik-beton, drvo, opeka
Opterećenja – korisna opterećenja zgrada A, B, C1, C2 itd.
Usvojen odnos  = 0,4
RC2 -  = 3,8; RC3 -  = 4,3

## Slide 20: Rezultati proračuna
Armirano-betonski nosač
Spregnuta ploča (čelik – beton)
 | Kat. A |  |  | Kat. B |  | 
 | min |  = 0,4 | max | min |  = 0,4 | max
CEN | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 4,6 | 5,5 | 5,6
HRV | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | 5,0
IRL | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 4,6 | 5,5 | 5,6
 | Kat. A |  |  | Kat. B |  | 
 | min |  = 0,4 | max | min |  = 0,4 | max
CEN | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 4,6 | 4,6
HRV | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 4,1 | 4,1
IRL | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 4,6 | 4,6

## Slide 21: Rezultati proračuna
Čelični vlačni element
Čelični stup
 | Kat. A |  |  | Kat. B |  | 
 | min |  = 0,4 | max | min |  = 0,4 | max
CEN | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 4,0 | 4,9 | 5,3
HRV | 2,2 | 3,6 | 3,7 | 2,2 | 4,3 | 4,3
IRL | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 4,0 | 4,9 | 5,3
 | Kat. A |  |  | Kat. B |  | 
 | min |  = 0,4 | max | min |  = 0,4 | max
CEN | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 4,9 | 5,0
HRV | 2,7 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 4,4 | 4,4
IRL | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 4,9 | 5,0

## Slide 22: Rezultati proračuna
Drveni nosač
Drveni stup
 | Kat. A |  |  | Kat. B |  | 
 | min |  = 0,4 | max | min |  = 0,4 | max
CEN | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 4,5 | 4,6
HRV | 2,9 | 3,9 | 4,0 | 2,9 | 4,2 | 4,4
IRL | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 4,5 | 4,6
 | Kat. A |  |  | Kat. B |  | 
 | min |  = 0,4 | max | min |  = 0,4 | max
CEN | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 4,4
HRV | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3
IRL | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 4,4
Kritički osvrt

## Slide 23: Zaključak
Novi prijedlozi – suštinski nema promjena
Problemi iz stare verzije – nisu riješeni
Pristup „Ease to Use” ideja dobra ali nije uspio
Neujednačenost razina pouzdanosti
Kombinacije djelovanja bez znanstvenog opravdanja
Metode proračuna pouzdanosti – uglavnom semi-probabilistički – metoda s parc. faktorima