## Slide 1: Mogućnost projektiranja za različite klase posljedica s odgovarajućim parcijalnim faktorima
Prof. dr. sc. Darko Dujmović, dipl. ing. građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Darko Dujmović
Notes: 1

## Slide 2: Dokaz pouzdanosti
Formati dokaza pouzdanosti
  probabilističke metode
    specificiranje ciljanih vrijednosti za pd i d
  metoda parcijalnih faktora
    specificiranje parcijalnih faktora F, G, m, M,…

## Slide 3: Klasifikacija pouzdanosti
Tablica 1. Klasifikacija pouzdanosti prema EN 1990 (2002) za KGS [1]
Klase pouzdanosti | Posljedice otkazivanja konstrukcije | Indeks pouzdanosti  za referentni period |  | Primjeri građevina
 |  | 1 godina | 50 godina | 
RC3 | Velike | 5,2 | 4,3 | Mostovi, zgrade
RC2 | Srednje | 4,7 | 3,8 | Stambene zgrade i uredi
RC1 | Male | 4,2 | 3,3 | Poljoprivredne zgrade
 tri klase posljedica i prikazuju se primjeri različitih tipova konstrukcija
kvantitativni kriterij kao što je broj ugroženih osoba (rizik za ljude), omjer
otkazivanja i početnih troškova nije uključen
Notes: tri klase posljedica i prikazuju se primjeri različitih tipova konstrukcija
kvantitativni kriterij kao što je broj ugroženih osoba (rizik za ljude), omjer otkazivanja i početnih troškova nije uključen

## Slide 4: Klasifikacija pouzdanosti
Tablica 2. Definicija klasa posljedica prema prEN 1990 (2017)
Klasa posljedica | Gubitak ljudskih života | Ekonomske, socijalne posljedice i posljedice na okoliš
CC4 Najveće posljedice | Ekstremni | Ogromne
CC3 Veće posljedice | Velik | Vrlo velike
CC2 Normalne posljedice | Srednji | Znatne
CC1 Manje posljedice | Mali | Male
CC0 Najmanje posljedice | Vrlo mali | Beznačajne
Tablica 3. Privremene ciljane razine pouzdanosti povezane s jednom
godinom i krajnjim graničnim stanjima sukladno prEN 1990 [6]
CC1 | CC2 | CC3
Pf = 10-5; 1 = 4,3 | Pf = 10-6; 1 = 4,7 | Pf = 10-7; 1 = 5,1

## Slide 5: Varijacija vjerojatnosti otkazivanja s vremenom
Prilagodba ciljane pouzdanosti za različite referentne periode (n godina)
Pretpostavka da su događaji neovisni.
Oznaka n pokazuje broj godina referentnog perioda Tn (n = Tn).

## Slide 6: Varijacija vjerojatnosti otkazivanja s vremenom
Varijacija n s 1 za n = 5, 25, 50 i 100 godina

## Slide 7: Prilagodba ciljane pouzdanosti
Prilagodba ciljane pouzdanosti za različite referentne periode (n godina)
Statistički maksimumi djelovanja u narednim godinama obično su u korelaciji

## Slide 8: Prilagodba ciljane pouzdanosti
Pretpostavka - Varijacija godišnjih vjerojatnosti otkazivanja s vremenom aproksimira se s pravokutnim valnim procesom sa srednjim trajanjem pravokutnika od k godina
Kada je k = 1  otkazivanja neovisna
Kada je k = n  otkazivanja potpuno ovisna

## Slide 9: Prilagodba ciljane pouzdanosti
Varijacija razine pouzdanosti βnk s godišnjim indeksom pouzdanosti β1 za referentni period n = 50 god. i odabranim neovisnim intervalima k = 1, 10 i 50 god.

## Slide 10: Prilagodba ciljane pouzdanosti
Operativni alati - Varijacija βnk s n za β1 = 4,7 i odabrani neovisni interval k = 1, 4 i 10
Za n = 50 i k = 1  50 = 3,8
Za k = 10 god.  50,10 = 4,4
Za k = 4 god.  50,4 = 4,2

## Slide 11: Prilagodba ciljane pouzdanosti
Operativni alati - Varijacija βnk s neovisnim intervalom k (godišnja otkazivanja
međusobno su neovisna) za n = 50 i odabrani β1 = 4,2, 4,7 i 5,2
Za k = n  nk = 1
Za k = 1 god., s 1 = 4,7
 50,1 = 3,8

## Slide 12: Procjena neovisnog intervala
Tablica 4. Privremeni neovisni intervali k za odabrana djelovanja i konstr. elemente
Dominantna djelovanja | Primjeri dominantnih djelovanja | Konstrukcijski elementi | Neovisni intervali k
Stalna | Vlastita težina konstrukcije i fiksna oprema | Nosači, zidovi i stupovi | = referentnom razdoblju n
Korisna | Opterećenja međukatne konstrukcije, stambenih, uredskih i malih zgrada | Međukatna konstrukcija, zidovi, stupovi | 5 do 10 godina
Klimatska | Vjetar, snijeg, temperatura | Fasadne obloge, rezervoari, silosi, mostovi | 1 do 7 godina

## Slide 13: Metoda parcijalnih faktora
Metoda se općenito može karakterizirati sljedećim izrazom:
Računske vrijednosti učinaka djelovanja Ed i konstrukcijska otpornost Rd određuju se (uzimajući u obzir različite neizvjesnosti) koristeći njihove karakteristične vrijednosti (Fk, fk, ak, θk), parcijalne faktore , kombinacijske faktore  i druge mjere pouzdanosti.

## Slide 14: Parcijalni faktori uz otpornost
Utjecaj ciljanog indeksa pouzdanosti –
  parcijalni faktori kao funkcija razine pouzdanosti dane s indeksom pouzdanosti
  značaj statističkih podataka
Npr. granica popuštanja materijala (otpornost)
  lognormalna distribucija
  karakteristična vrijednost kao 5% fraktila
Parcijalni faktor (omjer karakteristične i računske vrijednosti bazne varijable):

## Slide 15: Parcijalni faktori uz otpornost
Varijacija R s a za koeficijent varijacije

## Slide 16: Parcijalni faktori i KFI faktori
Klasa posljedice |  | Indeks pouzdanosti (normirana vrijednost) | Vjerojatnost otkazivanja | Indeks pouzdanosti (godišnja vrijednost) | Vjerojatnost otkazivanja
CC | Tipični primjeri | T,50 | pf,T,50 | T,1 | pf,T,1
4 | Opasne građevine | 4,9 | 5107 | 5,7 | 108
3 | Koncertne hale, visoke zgrade | 4,3 | 5106 | 5,2 | 107
2 | Stambene, javne, uredi | 3,8 | 5105 | 4,7 | 106
1 | Poljoprivredne, skladišta | 3,3 | 5104 | 4,2 | 105
0 | Posljedice se mogu zanemariti | 2,6 | 5103 | 3,7 | 104
Napomena: Vjerojatnost prekoračenja otkazivanja pf = Φ(-β) proizlazi iz kumulativne funkcije gustoće geometrijske raspodjele od n neovisnih Bernoulli-jevih pokušaja: pf,1 = 1 - (1 - pf,n)(1/n). Ciljane vrijednosti βT,50 i βT,1 ne mogu se vrlo dobro pretvoriti jedna u drugu korištenjem konverzije β = -Φ-1(pf) i (βn) = (Φ (β1)n. |  |  |  |  | 

## Slide 17: Parcijalni faktori i KFI faktori
Parcijalni faktor za promjenjiva djelovanja
Usvojena vrijednost koeficijenta varijacije V = Vlim = 0,3152 temeljeno na F,QCC2 = 1,5.

## Slide 18: Parcijalni faktori i KFI faktori
Za ostale klase posljedica parcijalni faktori se proračunavaju na temelju zadanog indeksa pouzdanosti, vidi tablicu.
Međutim, EN 1990 koristi faktor prilagodbe KFI kojim se množi standardni parcijalni faktor γF,Q = 1,5:

## Slide 19: Parcijalni faktori i KFI faktori
Rezultati proračuna F,Q i KFI,Q
Klasa | Ciljani indeks | Djelovanje dio1 | Vjerojatnost prekoračenja2 | Povratni period | Rezultati3 |  | Parc. faktor | F.I. faktor
 |  |  |  |  | za brojnik |  |  | 
 | T,1 | ET,1 | Pf,T,1,d | TR,d | x | 1+Vx | F,Q | FI,Q
CC4 | 5,6 | 3,92 | 4,42710-5 | 22586 | 7,36647 | 3,3198 | 1,828 | 1,219
CC3 | 5,2 | 3,64 | 1,36310-4 | 7336 | 6,48960 | 3,3198 | 1,676 | 1,117
CC2 | 4,7 | 3,29 | 5,00910-4 | 1996 | 5,47469 | 3,3198 | 1,5 | 1
CC1 | 4,2 | 2,94 | 1,64110-3 | 609 | 4,54904 | 3,3198 | 1,339 | 0,893
CC0 | 3,7 | 2,59 | 4,79910-3 | 208 | 3,71118 | 3,3198 | 1,194 | 0,796
1 Težinski faktor za dominirajuća djelovanja prema FORM: E = 0,7 2 Vjerojatnost prekoračenja izračunata preko kumulativne funkcije raspodjele standardne normalne raspodjele 3 Gumbel-ova raspodjela za djelovanje s koeficijentom varijacije za F,Q = 1,5: V = Vlim = 0,3149 |  |  |  |  |  |  |  | 
Kao što se može vidjeti, mogu se potvrditi predložene vrijednosti KFI od 1,1 za CC3 i 0,9 za CC1 prema EN 1990, Aneksu B, B3.3 i Tablici B.3.

## Slide 20: Parcijalni faktori i KFI faktori
Parcijalni faktor za stalna djelovanja
Za dominantna opterećenja, ako je Gk = :
Za nedominantna opterećenja, ako je Gk = :
s E = 0,7
s E,c = 0,28

## Slide 21: Parcijalni faktori i KFI faktori
U slučaju stalnog opterećenja koje nije dominantno (prateće) u kombinaciji opterećenja može se koristiti kombinacijski faktor  za stalno opterećenje koji je definiran omjerom parcijalnih faktora:

## Slide 22: Parcijalni faktori i KFI faktori
KFI,G faktori mogu se izračunati prema izrazima:
  dominantna opterećenja

## Slide 23: Parcijalni faktori i KFI faktori
KFI,G faktori mogu se izračunati prema izrazima:
  nedominantna opterećenja

## Slide 24: Parcijalni faktori i KFI faktori
Rezultati proračuna za lagane konstrukcije s V = 0,116
Klasa | Ciljani indeks | FORM: za djelovanja1 |  | Nedominantna2 |  |  | Dominantna2 | 
 |  | E = 0,7 | E,c = 0,28 | Parcijalni faktor | FI faktor | Komb. faktor | Parcijalni faktor | FI faktor
 | T,50 | ET,50 | E,cT,50 | F,G,c | KFI,G |  | F,G | KFI,G
CC4 | 4,9 | 3,43 | 1,372 | 1,159 | 1,068 | 0,829 | 1,398 | 1,068
CC3 | 4,3 | 3,01 | 1,204 | 1,1397 | 1,031 | 0,845 | 1,349 | 1,031
CC2 | 3,8 | 2,66 | 1,064 | 1,123 | 1 | 0,8585 | 1,3086 | 1
CC1 | 3,3 | 2,31 | 0,924 | 1,107 | 0,969 | 0,873 | 1,278 | 0,969
CC0 | 2,6 | 1,82 | 0,728 | 1,084 | 0,9255 | 0,895 | 1,211 | 0,9255
1 Težinski faktor za dominantna djelovanja prema FORM: αE = 0,7 za dominantna opterećenja; αE = 0,28 za nedominantna opterećenja 2 Normalna raspodjela za djelovanje s koeficijentom varijacije Vtot = 0,116 dovodi do γF,G = 1,3086 = 0,96931,35. |  |  |  |  |  |  |  | 
predloženi KFI = 0,9 za CC1 i ξ = 0,85 za nedominantna trajna opterećenja prema EN 1990, B.3.3 nisu dovoljno diferencirani

## Slide 25: Parcijalni faktori i KFI faktori
Rezultati proračuna s V = 0,131579
Klasa | Ciljani indeks | FORM: za djelovanja1 |  | Nedominantna2 |  |  | Dominantna2 | 
 |  | E = 0,7 | E,c = 0,28 | Parcijalni faktor | FI faktor | Komb. faktor | Parcijalni faktor | FI faktor
 | T,50 | ET,50 | E,cT,50 | F,G,c | KFI,G |  | F,G | KFI,G
CC4 | 4,9 | 3,43 | 1,372 | 1,1805 | 1,075 | 0,813 | 1,451 | 1,0075
CC3 | 4,3 | 3,01 | 1,204 | 1,158 | 1,034 | 0,830 | 1,396 | 1,034
CC2 | 3,8 | 2,66 | 1,064 | 1,14 | 1 | 0,844 | 1,35 | 1
CC1 | 3,3 | 2,31 | 0,924 | 1,1216 | 0,966 | 0,860 | 1,304 | 0,966
CC0 | 2,6 | 1,82 | 0,728 | 1,096 | 0,918 | 0,884 | 1,239 | 0,918
1 Težinski faktor za dominantna djelovanja prema FORM: αE = 0,7 za dominantna opterećenja; αE = 0,28 za nedominantna opterećenja 2 Normalna raspodjela za djelovanje s koeficijentom varijacije za γF,G = 1,35: Vtot = 0,131579. |  |  |  |  |  |  |  | 
Pretpostavke i rezultati prikazani u tablicama za dva koeficijenta varijacije V = Vlim = 0,131579 (F,G,CC2 = 1,35) i V = 0,116 (F,G,CC2 = 1,3).
Vrijednosti KFI,G i ξ variraju, stoga bi se za potrebe proračuna trebale koristiti daljnje aproksimacije.

## Slide 26: Zaključne napomene
Parcijalni faktori ili KFI faktori dani u Eurocode-u su prijedlozi, a ne normativni.
Mogu se odabrati na nacionalnoj razini (NAD ili NCI).
Prikazana metodologija njihove procjene, vezano na rafiniraniju diferencijaciju pouzdanosti, razrađena je na temelju parcijalnih faktora za CC2 prema EN 1990, A.1.3 i osnovnoj pouzdanosti prema EN 1990, Aneks B i C.
Može se primjeniti u NAD-u ili NCI-ju u ND-u Eurocode-u svake članice.