## Slide 1: Pregled izmjena u novom izdanju norme HRN EN ISO 12944:2018 Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavima boja
Zoran Trogrlić, dipl.ing.građ., Institut IGH d.d., Zagreb
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Zoran Trogrlić
Notes: 1

## Slide 2: Uvod
Osnovni zahtjevi za trajnost konstrukcija definirani su u normi HRN EN 1990: Osnove projektiranja konstrukcija.
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija (HRN EN 1993) ne propisuje detaljnije smjernice za projektiranje vezane za zaštitu čelične konstrukcije od korozije već u uvodnom dijelu upućuje na opću normu za zaštitu od korozije (HRN EN 12944) te na normu za izvedbu čeličnih konstrukcija HRN EN 1090 koje postavljaju zahtjeve i kriterije koji trebaju biti ispunjeni u pogledu trajnosti, pri projektiranju i izvedbi čeličnih konstrukcija.
EN 1990: „Design working life”

## Slide 3: Poveznica sa Eurocodom 3
HRN EN 1990 Eurocode
Osnove projektiranja konstrukcija
HRN EN 1993 Eurocode 3 Projektiranje čeličnih konstrukcija
HRN EN 1090 Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija
Daje osnovne zahtjeve za trajnost
(HRN EN 1993-1-1)
HRN EN 1090-2
Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije
HRN EN ISO 12944
HRN EN ISO 12944

## Slide 4: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja
Dio 1: Opći uvod
Dio 2: Razredba okoliša
Dio 3: Razmatranje oblikovanja
Dio 4: Vrste površina i priprema površina
Dio 5: Zaštitni sustavi boja
Dio 6: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava
Dio 7: Izvođenje i nadzor bojenja
Dio 8: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje
Dio 9: Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih ispitivanja svojstava za obalne i povezane objekte (ISO 20340:2009)
Novo!

## Slide 5: HRN EN ISO 12944
Zamjenjuje prethodna izdanja:
Dio 1 - travanj 1999
Dio 2 - travanj 1999
Dio 3 - travanj 1999
Dio 4 - travanj 1999
Dio 5 - 2008 (travanj 2018 - treće izdanje)
Dio 6 - 1999
Dio 7 - 1999
Dio 8 - 1999
Dio 9 - ožujak 2018 (prvo izdanje)
Novo izdanje norme HRN EN ISO 12944 objavljeno je 2018. godine. Revidirana verzija sadrži brojne promjene vezane uz kategorije trajnosti, razredbe okoliša, preporučene sastave boja, broj slojeva premaza, debljine suhog filma i sl.

## Slide 6: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 1. dio: Opći uvod
Osnovni pojmovi i definicije
Kriteriji razreda trajnosti
Smjernice za korištenje svih dijelova norme
Trajnost zaštite od korozije - očekivani vijek trajanja primijenjenog sustava premaza do prvog većeg održavanja
(tehnički parametar koji pomaže vlasniku pri planiranju programa održavanja)

## Slide 7: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 1. dio: Opći uvod
Definirane su 4 kategorije trajnosti:
Definiran je kriterij ograničenja trajnosti (10 %, Ri 3, ISO 4628-1)
Niska (L)
Srednja (M)
Visoka (H)
Vrlo visoka (VH)
2-5 g.
5 – 15 g.
> 15 g.
-
< 7 g.
7 – 15 g.
15 – 25 g.
> 25 g.
Novo!
Novo!
Novo!
Staro

## Slide 8: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 2. dio: Razredba okoliša
Daje klasifikaciju razreda korozivnosti za:
A) Konstrukcije izložene atmosferskim utjecajima
Staro izdanje | Novo izdanje
C1 – vrlo niska | C1 – vrlo niska
C2 – niska | C2 – niska
C3 – srednja | C3 – srednja
C4 – visoka | C4 – visoka
C5 I – vrlo visoka (industrijska) | C5 – vrlo visoka
C5 M – vrlo visoka (morska) | 
- | CX – ekstremna (npr. offshore)
Novo!
Novo!

## Slide 9: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 2. dio: Razredba okoliša
Primjeri kategorija korozivnosti (tablica 1 , HRN EN 12944-2)
Kat. | Primjeri okruženja | 
 | Vanjski | Unutarnji
C1 | - | Grijane građevine sa urednom atmosferom, npr. uredi, trgovine, škole, hoteli
C2 | Niska razina zagađenja: uglavnom ruralne sredine | Negrijane građevine kod kojih se može pojaviti kondenzacija, npr. skladišta i sportske dvorane
C3 | Urbana i industrijska okruženja, umjerena zagađenja sumporovim dioksidom; obalna područja s malim salinitetom | Proizvodni pogoni sa visokom vlagom i niskim zagađenjem, npr. pogoni za preradu hrane, praonice rublja, pivnice, mljekare
C4 | Industrijska i obalna područja s umjerenim salinitetom | Kemijska postrojenja, bazeni, (obalna) brodogradilišta
C5 | Industrijska područja s visokom vlagom i agresivnom atmosferom i obalna područja sa visokim salinitetom | Građevine ili područja sa skoro stalno prisutnom kondenzacijom i visokim zagađenjem
CX | Odobalna (offshore) područja s visokim salinitetom i industrijska područja s ekstremnom vlagom i agresivnom atmosferom te suptropska i tropska područja | Industrijska područja s ekstremnom vlagom i agresivnom atmosferom

## Slide 10: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 2. dio: Razredba okoliša
B) Konstrukcije uronjene u vodu ili tlo
Kat. | Okoliš | Primjeri okruženja
Im1 | Slatka voda | Postrojenja na rijekama, hidroelektrane
Im2 | Morska ili boćata voda | Uronjene konstrukcije bez katodne zaštite (npr. lučka područja sa konstrukcijama poput zapornica, brava, pristaništa i sl.
Im3 | Tlo | Ukopani tankovi, čelični piloti, čelične cijevi
Im4 | Morska ili boćata voda | Uronjene konstrukcije s katodnom zaštitom (npr. offshore konstrukcije)

## Slide 11: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 3 dio: Razmatranje oblikovanja
Novo izdanje!
Staro izdanje!

## Slide 12: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 3 dio: Razmatranje oblikovanja
Za razrede korozivnosti C4, C5 i CX te Im1-Im4 stupanj pripreme površine mora biti P3 prema HRN EN ISO 8501-3 (vrlo temeljita priprema – na površini ne smije biti vidljivih nepravilnosti, svi slobodni rubovi moraju biti zaobljeni na radijus od 2 mm)
P3 (t >15, t >25 g.)

## Slide 13: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 4. dio: Vrste površina i priprema površina
nema značajnijih promjena
ažurirani su bibliografija i izdanja referentnih normi
izbrisana je točka „čišćenje plamenom” kao jednoj od mogućnosti pripreme površine
dodane su točke 5.6 („kemijski tretirane površine”) i 6.2.8 („priprema kemijski tretiranih površina”)
priprema površina vodenim mlazom pod visokim i ultravisokim pritiskom referirana je na HRN EN ISO 8501-4 Početno stanje površine, stupanj pripreme i uočeni stupanj rđe povezano s visokim pritiskom vodenog mlaza
Definira različite tipove površina koje se zaštićuju (nezaštićene i prethodno zaštićene površine, pocinčane površine, termički prevučene površine itd.)
Opisuje različite metode pripreme površine (mehanički, vodenim mlazom, parom, otapalima, kiselinama itd.)

## Slide 14: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 5 dio : Zaštitni sustavi boja
Daje smjernice za odabir sustava premaza za različite kategorije trajnosti i
razredbe okoliša
nova kategorija trajnosti (Vrlo visoka)
nove preporučene vrijednosti broja slojeva i debljine suhog filma (DFT)
minimalne debljine suhog filma više nisu informativne već normativne
primjena novih inovativnih sistema premaza (alternativa PUR premazima)
neke manje promjene vezane za zaštitu vrućim cinčanjem i termičkim špricanjem
Izmijenjeni postojeći i dodani novi aneksi: A-F (ranije A-C):
A i B (def. i min. zahtjevi) su normativni = moraju se primjenjivati
C do F (preporučeni sustavi) su informativni = orijentacione naravi
Novo!

## Slide 15: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 5 dio : Zaštitni sustavi boja
Aneks B (normativan) – tablice s minimalnom debljinom suhog filma (NDFT) i minimalnim brojem slojeva premaza (MNOC)

## Slide 16: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 5 dio : Zaštitni sustavi boja
Aneksi C-F (informativni) – tablice sa preporučenim sustavima premaza
HRN EN ISO 12944-5/C5.03-EP/PUR

## Slide 17: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 5 dio : Zaštitni sustavi boja
Sve tablice su ažurirane sa novim vrijednostima DFT-a i broja slojeva.
Ukinuti su pojedine vrsta veziva (PVC i klorirana guma)
Uvedene su nove vrste završnih premaza, kao alternativa PUR premazima (polysiloxane-, polyaspartic-, fluoropolymere-, fluoroethylene/vinyl ether co-polymer-FEVE)
Kriterij prihvatljivosti: HRN EN ISO 19840 Mjerenje i kriterij prihvaćanja debljine suhih filmova na hrapavim površinama
(za vruće pocinčane površine HRN EN ISO 2808 Određivanje debljine filma)

## Slide 18: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava
Propisuje procedure ispitivanja te definira metode i ocjene sustava premaza
Pokriva zaštitne sustave premaza za primjenu na nezaštićenom čeliku, vruće pocinčanom čeliku i i metalnim prevlakama (Zn, Al). Ne odnosi se na galvanski zaštićene površine.
- revidirani su režimi i trajanje ispitivanja uzoraka u klima komorama (Tablice 1 i 2), uzimajući u obzir i nove kategorije trajnosti
- specificirani su zahtjevi za maksimalnom debljine suhog filma na testnim panelima
- dodane su tablice sa uvjetima i zahtjevima ocjene premaza prije i nakon postupaka umjetnog starenja u klima komorama (Tablice 3 i 4)
Novo!

## Slide 19: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava

## Slide 20: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava

## Slide 21: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava
Tablice 3 i 4. Ocjena stanja premaza prije i poslije provedbe umjetnog starenja
Zahtijevana je minimalna vrijednost prionjiovosti od 2,5 MPa (uz 0 % prekida adhezije između podloge i prvog sloja – u suprotnom 5,0 MPa (Pull off prema HRN EN ISO 4624)
Ispitivanje zarezivanjem mrežice (ISO 2409): dopuštena ocjena 0-2

## Slide 22: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava
Aneks B (normativan) – ciklički test starenja
Jedan ciklus traje tjedan dana (168 h):
72 h izloženosti u UV i kondenzacijskoj komori (u skladu sa ISO 16473-3)
72 h izloženosti u slanoj komori (u skladu sa ISO 9227)
24 h izloženosti niskim temperaturama (-20 ⁰C)
Trajanje ispitivanja prema Tablici 1 (10 ili 16 tjedana, za C4 i C5)
Novo!

## Slide 23: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 7. dio: Izvođenje i nadzor bojenja
Novo!
 | Staro izdanje | Novo izdanje
Određivanje debljine suhog filma | HRN EN ISO 2808 | HRN EN ISO 19840
Ispitivanje zarezivanjem mrežice i X - znaka | HRN EN ISO 2409 | HRN EN ISO 16276-2
Ispitivanje prionjivosti vlačnom metodom (Pull of test) | HRN EN ISO 4624 | HRN EN ISO 16276-1
Ocjenjivanje poroznosti u suhom filmu (ispitivanje nisko ili visoko-naponskim detektorima) | - | HRN EN ISO 29601
OCJENJIVANJE I KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI
METODE ISPITIVANJA
Ne odnosi se na metalne prevlake!

## Slide 24: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 7. dio: Izvođenje i nadzor bojenja
Reduciran je broj referentnih površina:
 | Staro izdanje |  |  | Novo izdanje | 
Veličina obojane površine konstrukcije (m2) | Preporučeni maks. broj referentnih površina | Preporučeni maks. omjer referentnih površina u odnosu na ukupnu površinu konstrukcije (%) | Maks. ukupna veličina svih referentnih površina | Preporučeni maks. broj referentnih površina | Preporučeni maks. omjer referentnih površina u odnosu na ukupnu površinu konstrukcije (%)
≤ 2 000 | 3 | 0.6 | 12 | 1 | 0.3
> 2 000 ≤ 5 000 | 5 | 0.5 | 25 |  | 
> 5000 ≤ 10 000 | 7 | 0.5 | 50 | 2 | 0.3
> 10 000 ≤ 25 000 | 7 | 0.3 | 75 | 3 | 0.2
> 25 000 ≤ 50 000 | 9 | 0.2 | 100 | 4 | 0.15
> 50 000 | 9 | 0.2 | 200 | 5 | 0.1

## Slide 25: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje
Preporučuje sadržaj:
projektnih specifikacija
specifikacija sustava premaza
specifikacija radova pri izvedbi
specifikacija radova nadzora i inspekcije
sadržaj izvještaja o izvedei referentnih površina itd.
nema posebno značajnih promjena
izdanje ažurirano u skladu sa promjenama u ostalim dijelovima norme

## Slide 26: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 9 dio : Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih ispitivanja svojstava za odobalne i povezane objekte
Specificira minimalne zahtjeve za sustave zaštitnih premaza, metode ispitivanja i kriterije prihvatljivosti: Nastala iz ISO 20340.
Definira 3 zone izloženosti konstrukcija:
Zona izložena razredu korozivnosti CX (atmosferskim utjecajima)
Zona koja je stalno uronjena u morsku vodu, npr. Im4
Dvije zone koje odgovaraju zonama zapljuskivanja (kombinacija CX i Im4):
  zona utjecaja plime i oseke (ciklička izloženost vodi i atmosferi)
  zona utjecaja valova i prskanja (zona prskanja)

## Slide 27: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 9 dio : Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih ispitivanja svojstava za odobalne i povezane objekte
Minimalni zahtjevi za zaštitne sustave premaza (dio tablice 3):

## Slide 28: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 9 dio : Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih ispitivanja svojstava za odobalne i povezane objekte
Kvalifikacijski testovi sustava premaza
Opciono: mehanička i kemijska otpornost, otpornost na abraziju, otpornost na pucanje debeloslojnog premaza…
25 ciklusa
25 tjedana
25 tjedana

## Slide 29: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja – 9 dio : Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih ispitivanja svojstava za odobalne i povezane objekte
Ocjena testnih panela (dio tablice 5):
Procjena propadanja premaza provodi se prema HRN EN ISO 4628

## Slide 30: HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja
Zaključno:
norma razvijena 90-tih godina, prvo EN ISO izdanje 1998 (HRN EN ISO 1999)
namijenjena: inženjerima konstrukterima, arhitektima, konzultantima tehnolozima za primjenu, izvođačima, inženjerima koji se bave korozijom...
od različitih struka usvojena i priznata kao glavna međunarodna norma za zaštitu čelika od korozije premazima
Internacionalna organizacija za standardizaciju (ISO) (eng: International Organization for standardization - IOS) je međunarodna institucija za standarde, koju čine predstavnici različitih zemalja.
Uobičajena je pogreška smatrati da je ISO skraćenica za naziv "Internacionalna organizacija za standardizaciju" ili slično. Riječ ISO dolazi of grčke riječi ίσος (isos), koja znači "jednak". Početna slova naziva organizacije na dva službena jezika rezultirali bi u dvije različite skraćenice (engleski "IOS" i francuski "OIN") tako da su osnivači odabrali univerzalni akronim "ISO ".

## Slide 31
HVALA NA PAŽNJI!