## Slide 1: Prikaz norme EN 1992-4 Projektiranje betonskih konstrukcija — 4. dio: Projektiranje pričvršćivača za uporabu u betonu
Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva Opatija, 2019.
Damir Varevac
Notes: 1

## Slide 2
Dijelovi norme EN 1992 – 4:2018 upotrijebljeni su uz dopuštenje HZN-a. Hrvatske norme izdaje Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Sva autorska prava i prava uporabe normativnih dokumenata koje izdaje HZN pripadaju Hrvatskomu zavodu za norme.
U prezentaciji su korištene slike i tablice iz navedene norme, uz uvjete koje propisuje HZN.

## Slide 3: Područje primjene
obuhvaća konstruktivne i nekonstruktivne elemente gdje slom pričvršćenja dovesti do rušenja ili djelomičnog rušenja konstrukcije
vrijedi za primjene koje spadaju u područje primjene niza EN 1992
daje metodu proračuna za pričvršćenja (povezivanje konstrukcijskih elemenata i nekonstruktivnih elemenata za konstrukcijske komponente), koja se upotrebljavaju za prijenos djelovanja na beton

## Slide 4: Struktura norme – glavna poglavlja
Osnove proračuna
Trajnost
Određivanje sila koje djeluju na pričvršćivače – analiza
Provjera graničnog stanja nosivosti
Provjera graničnog stanja nosivosti za opterećenje zamorom
Provjera za potresno opterećenje
Provjera otpornosti na požar
Provjera graničnog stanja uporabljivosti

## Slide 5: Struktura norme – dodaci
Dodatak A (normativni) Dodatna pravila za provjeru betonskih elemenata zbog opterećenja na pričvršćenja
Dodatak B (obavijesni) Trajnost
Dodatak C (normativni) Proračun pričvršćenja pod potresnim djelovanjima
Dodatak D (obavijesni) Izloženost požaru – metoda proračuna
Dodatak E (normativni) Karakteristike za proračun pričvršćenja koje se moraju navesti u europskoj tehničkoj specifikaciji proizvoda
Dodatak F (normativni) Pretpostavke za odredbe proračuna u pogledu izvedbe pričvršćenja
Dodatak G (obavijesni) Proračun naknadno ugrađenih pričvršćivača – pojednostavljene metode

## Slide 6: Tipovi pričvršćivača
ubetonirani pričvršćivači kao što su pričvršćivači s glavom (headed fasteners), sidreni kanali (anchor channels) s krutim vezama (npr. zavareni, kovani) između sidra i kanala
Crteži preuzeti iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 7: Tipovi pričvršćivača
naknadno ugrađeni mehanički pričvršćivači, kao što su ekspanzivni pričvršćivači (expansion fasteners), podrezani pričvršćivači (undercut fasteners) i zavrtnji za beton (concrete screws)
naknadno ugrađeni prianjajući pričvršćivači (bonded fasteners) i prianjajući ekspanzivni pričvršćivači (bonded expansion fasteners)
Crteži preuzeti iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 8: Osnove proračuna
provjera graničnog stanja nosivosti: pričvršćivači i sidreni kanali moraju izdržati sva djelovanja i utjecaje koji će se pojaviti tijekom izvođenja i uporabe
provjera graničnog stanja uporabljivosti: pričvršćivači i sidreni kanali se ne smiju deformirati do nedopuštenog stupnja
zahtjev za trajnost: pričvršćivači i sidreni kanali moraju ostati u obliku za uporabu za koju su potrebni
Za proračun vrijede ista načela koja vrijede za konstrukcije, a proračunski vijek ne smije biti manji od elemenata koje pričvršćivači povezuju. Odredbe norme i parcijalni koeficijenti podrazumijevaju vijek od 50 godina.

## Slide 9: Osnove proračuna
provjera graničnog stanja nosivosti:
provjera graničnog stanja uporabljivosti:
Kombinacije djelovanja treba odrediti prema HRN EN 1990, a sile Qind, nastale zbog spriječenih deformacija priključenih elemenata (skupljanje, temperatura) uzimaju se kao gindQind.
Za slom preko betona:
Za druge oblike sloma:

## Slide 10: Osnove proračuna
Preporučeni parcijalni koeficijenti gM:
Načini sloma | Parcijalni faktor |  | 
 | Stalne i prolazne proračunske situacije |  | Izvanredne proračunske situacije
Slom čelika – pričvršćivači |  |  | 
Vlak | gMs | = 1,2 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,4 | = 1,05 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,25
Posmik s krakom sile ili bez kraka sile |  | = 1,0 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,25 kada je fuk ≤ 800 N/mm2 i fyk/fuk ≤ 0,8 | = 1,0 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,25 kada je fuk ≤ 800 N/mm2 i fyk/fuk ≤ 0,8
 |  | = 1,5 kada je fuk > 800 N/mm2 ili fyk/fuk > 0,8 | = 1,3 kada je fuk > 800 N/mm2 ili fyk/fuk > 0,8

## Slide 11: Osnove proračuna
Slom čelika – sidreni kanali |  |  | 
Vlak u sidrima i kanalskim vijcima | gMs | = 1,2 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,4 | = 1,05 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,25
Posmik s krakom sile ili bez kraka sile u sidrenim vijcima |  | = 1,0 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,25 kada je fuk ≤ 800 N/mm2 i fyk/fuk ≤ 0,8 | = 1,0 ⋅ fuk/fyk ≥ 1,25 kada je fuk ≤ 800 N/mm2 i fyk/fuk ≤ 0,8
 |  | = 1,5 kada je fuk > 800 N/mm2 ili fyk/fuk > 0,8 | = 1,3 kada je fuk > 800 N/mm2 ili fyk/fuk > 0,8
Veza između sidra i kanala pri vlaku i posmiku | gMs,ca | = 1,8 | = 1,6
Lokalni slom sidrenog kanala zbog savijanja kanalskih usni pri vlaku i posmiku | gMs,l | = 1,8 | = 1,6
Savijanje kanala | gMs,flex | = 1,15 | = 1,0

## Slide 12: Osnove proračuna
Slom čelika – dodatna armatura |  |  |  |  | 
Vlak | gMs,re |  | = 1,15 a |  | = 1,0
Slom koji se odnosi na beton |  |  |  |  | 
Slom betonskog konusa slom ruba betona slom betona “napuhavanjem” i slom betona polugom |  | gMc |  | = gc ⋅ ginst | = gc ⋅ ginst
 |  | gc |  | = 1,5a za potresni popravak i pojačanje postojećih konstrukcija vidi niz EN 1998 | = 1,2a za potresni popravak i pojačanje postojećih konstrukcija vidi niz EN 1998
 |  | ginst |  | = 1,0 za pričvršćivače s glavom i sidrene kanale koji ispunjavaju zahtjeve iz točke 4.6 (pri vlaku i posmiku) ≥ 1,0 za naknadno ugrađene vlačno naprezane pričvršćivače, vidi mjerodavnu europsku tehničku specifikaciju proizvoda = 1,0 za naknadno ugrađene pričvršćivače naprezane posmikom | 
Slom betona cijepanjem |  | gMsp |  | = gMc | 
Izvlačenje i kombiniran slom izvlačenja i slom betona |  | gMp |  | = gMc | 
a Vrijednosti su u skladu s EN 1992-1-1. |  |  |  |  | 
Tablice preuzete iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 13: Osnove proračuna
Provjera graničnog stanja nosivosti – opterećenje zamorom:
slom čelika:
slom preko betona:
ginst je faktor koji uzima u obzir osjetljivost na ugradnju naknadno ugrađenih pričvršćivača. Ovisan je o proizvodu i mora biti naveden u tehničkoj specifikaciji proizvoda te se ne smije mijenjati.

## Slide 14: Osnove proračuna
U projektu treba specificirati:
Razred čvrstoće betona uz napomenu pretpostavlja li se raspucali ili neraspucali beton
Pretpostavljenu izloženost okolišu
Napomenu da se konkretni tip pričvršćivača, proizvođač, raspored i ostalo ne smiju mijenjati bez provjere i suglasnosti projektanta
Detaljne nacrte, proračun, mjesto ugradnje, broj, raspored i položaj, posebne upute za ugradnju i sl.
Upućivanje na proizvođačke upute
Napomena kojom se propisuje duljina sidrenja

## Slide 15: Osnove proračuna
Određivanje stanja betona
Proračunom se treba pretpostaviti stanje betona (raspucali ili neraspucali). Na strani sigurnosti predlaže se pretpostaviti raspucali beton. U suprotnom treba dokazati da se pričvršćivač cijelom duljinom sidrenja nalazi u neraspucalom betonu, prema izrazu:
sL naprezanje u betonu od vanjskih opterećenja
sR naprezanje u betonu od spriječenih deformacija ( )
sadm dopušteno vlačno naprezanje

## Slide 16: Određivanje sila - analiza
Sila trenja, u slučaju djelovanja momenta savijanja i/ili tlačne sile, mogu smanjiti poprečnu silu koja djeluje na pričvršćivač – u ovoj normi se zanemaruju
Učinci ekscentričnosti i učinci poluge (prying effects) izričito se moraju uzeti u obzir
Za analizu opterećenja može se primijeniti teorija elastičnosti
Za pričvršćivače s glavom i naknadno ugrađene može se primijeniti proračun na temelju teorije plastičnosti ako su ispunjeni uvjeti iz CEN/TR 17081

## Slide 17: Određivanje sila - analiza
Crteži preuzeti iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 18: Određivanje sila - analiza
Crteži preuzeti iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 19: Određivanje sila - analiza
Crteži preuzeti iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 20: Provjera graničnog stanja nosivosti
Tablice preuzete iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 21: Provjera graničnog stanja nosivosti Zamor
Tablice preuzete iz EN 1992-4, uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za norme.

## Slide 22: Provjera za potresno opterećenje
Smiju se upotrebljavati samo pričvršćivači odobreni za puknuti beton i za primjenu u potresnim uvjetima
Dvije osnovne varijante proračuna: bez zahtjeva za duktilnost pričvršćivača (pretpostavlja se da nisu u mogućnosti disipirati energiju i ne doprinose ukupnom duktilnom ponašajnu konstrukcije) i sa zahtjevima za duktilnost (dostupno samo za vlačnu komponentu opterećenja)
Potresna djelovanja određuju se u skladu s EN 1998-1:20014

## Slide 23: Provjera za potresno opterećenje
Smiju se upotrebljavati samo pričvršćivači odobreni za puknuti beton i za primjenu u potresnim uvjetima
Dvije osnovne varijante proračuna: bez zahtjeva za duktilnost pričvršćivača (pretpostavlja se da nisu u mogućnosti disipirati energiju i ne doprinose ukupnom duktilnom ponašajnu konstrukcije) i sa zahtjevima za duktilnost (dostupno samo za vlačnu komponentu opterećenja)
Potresna djelovanja određuju se u skladu s EN 1998-1:20014

## Slide 24: Komentari na EN 1992-4
Za određene konfiguracije grupe pričvršćivača daje nepouzdane rezultate u pogledu otpornosti betonskog konusa
Pri ekscentričnom opterećenju grupe od 3 pričvršćivača u redu norma daje konzervativne rezultate, razlika u odnosu na eksperiment se povećava s većim ekscentricitetom
U slučaju centričnog vlaka blizu ruba betona rezultati su konzervativni za grupu od dva pričvršćivača u redu
Ispitivanja su pokazala da otpornost betonskog konusa ekscentrično opterećene grupe pričvršćivača ovisi i o smjeru nastalog momenta (tlak prema rubu ili od njega), a ne samo o udaljenosti, kako daje norma.
Pretpostavka raspucanog betona prekonzervativna za većinu slučajeva
U nekim slučajevima, kada su u grupi pričvršćivača samo neki u raspucanom betonu, stvarna otpornost betonskog konusa je manja nego prema normi.